| ИП Павлов Петр Петрович Факт. адрес: 664033, г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 130, корпус 2 , оф. 205; Юр. и почтовый адрес: 664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, кв. 4; т/ф: 8(3952)429614, сот: 89027617445; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287 |
| --- |
| Заказчик: Администрация Листвянского муниципального образования - администрация городского поселения И.о Главы Администрации Листвянского муниципального образования - администрация городского поселения ________________ / Ушаров А.С. / «______» _______________ 2018 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович __________________ / Павлов П.П. / «______» _______________ 2018 г. |

Схема теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области на период до 2032 г.

(утверждаемая часть)

Иркутск, 2018

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	8

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	10

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	15

3. Перспективные балансы теплоносителя	18

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	21

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	26

6. Перспективные топливные балансы	28

7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	31

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	36

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	37

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	37

11. Литература	38

Состав Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области на период до 2032 г. (утверждаемая часть) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-17 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»: Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа; Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя; Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; Раздел 6. Перспективные топливные балансы; Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций); Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. |
| 2 | Схема теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области на период до 2032 г. (обосновывающие материалы) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 18-49 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»: Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения; Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения; Глава 3. Электронная модель систем теплоснабжения поселения, городского округа; Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки; Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах; Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; Глава 8. Перспективные топливные балансы; Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения; Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. |
| 3 | Схема теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области на период до 2032 г. (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

Перечень законодательной, нормативной и методической документации, использованной при разработке схемы теплоснабжения

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115;

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с.

Перечень градостроительной документации

- Генеральный план Листвянского муниципального образования.  / ООО «Территория Безопасности» -  2015 г.

- Генеральный план Листвянского муниципального образования.  / ООО «Градостроительная мастерская «Линия». – Иркутск: 2017 г.

- Правила землепользования и застройки Листвянского муниципального образования, утвержденные решением Думы Листвянского муниципального образования;

- Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского муниципального образования на период 2012-2022 годы, утвержденная решением Думы муниципального образования.

- Схема теплоснабжения Листвянского муниципального образования   Иркутского района Иркутской области / ООО «ПрофСтрой». – Иркутск: 2014 г.

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Настоящая книга - Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) – является составной частью Схемы теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области (далее просто рп. Листвянка). Полный состав Схемы представлен выше. Расчётный срок Схемы - 2018-2032 гг.

Настоящая работа выполнена в рамках разработки Схемы теплоснабжения рп. Листвянка. Основанием для выполнения Схемы является договор № СТ-15-18 от 02.07.2018 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения рп. Листвянка являются:

- Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.

Объектом исследования является схема теплоснабжения рп. Листвянка.

Данная работа выполнена в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В настоящей книге рассмотрены следующие вопросы:

  - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;

  - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;

  - Электронная модель систем теплоснабжения поселения, городского округа;

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах;

  - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

  - Перспективные топливные балансы;

  - Оценка надежности теплоснабжения;

  - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

  - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Технической базой для выполнения данной работы являются:

- Генеральный план развития поселения;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (далее - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- Эксплуатационная документация (расчётные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- Данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2022 г., расчётный срок - 2030 г.) [13].

Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet.

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения

рп. Листвянка расположен по правую сторону истока реки Ангары и вытянут на северо-запад вдоль озера Байкал на 5 км. Поселение  входит в состав Листвянского МО. Кроме рп. Листвянка в состав рассматриваемого муниципального образования входят п. Ангарские Хутора, п. Большие Коты и п. Никола .

По данным Администрации Листвянского МО, численность населения рп. Листвянка составляет 1972 чел. (данные на 01.01.2017). Решениями генерального плана [13] к 2031 г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования до 6500 чел. (увеличение в 3.2 раза относительно существующего состояния).

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время автомобильным и водным транспортом. Ближайшим городом является г. Иркутск (65 км по автодороге).

На территории рп. Листвянка имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются многоквартирные жилые дома, здания общественно-деловой сферы посёлка. В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованной системы теплоснабжения.

Климат

Климат рп. Листвянка резко-континентальный. По представленным данным генплана [13], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С; самого тёплого месяца +36 °С Продолжительность отопительного сезона - 232 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С.

Климатические характеристики для рп. Листвянка, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики рп. Листвянка

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне-годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | Min | Max |  |
| Иркутск* | 232 | -33 | -24 | -7.7 | 0.5 | -50 | 36 | 2.2 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 114.8 га.

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 17.2 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам рп. Листвянка относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы теплоснабжения рассматриваемого поселения.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Для оценки приростов площади строительных фондов в данной работе использовались материалы генплана [13] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения и теплоснабжающей организацией рп. Листвянка. Приросты строительных фондов зданий c централизованным теплоснабжением в рассматриваемых системах рп. Листвянка представлены ниже в  Табл. 1.1.

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) в рассматриваемой системе теплоснабжения в течение всего расчётного срока Схемы даны ниже в Табл. 1.2 и Табл. 1.3.

Табл. 1.1

| Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2 |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 |
| жилые, всего | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| - жд | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - мкд | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
| нежилые, всего | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
| - общ | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
| - пром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост площади, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 13252 | 13252 | 13252 | 13252 | 20452 | 20452 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 |
| жилые, всего | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 17454 | 17454 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 |
| - жд |  |  |  |  | 7200 | 7200 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
| - мкд | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 |
| нежилые, всего | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| - общ | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| - пром | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| Прирост площади, всего |  |  |  |  | 7200 |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые, всего |  |  |  |  | 7200 |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жд |  |  |  |  | 7200 |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 5948 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 |
| жилые, всего | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 |
| - жд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мкд | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 |
| нежилые, всего | 430 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| - общ | 430 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| - пром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост площади, всего |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые, всего |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - общ |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 |
| жилые, всего | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 |
| - жд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мкд | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 |
| нежилые, всего | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 |
| - общ | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 |
| - пром | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Прирост площади, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 1.2

| Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| - жилые здания | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - нежилые здания | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Прирост, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 2.52 | 2.52 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| - жилые здания | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.25 | 2.25 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| - нежилые здания | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Прирост, всего |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 2.18 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| - жилые здания | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| - нежилые здания | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Прирост, всего |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые здания |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| - жилые здания | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| - нежилые здания | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Прирост, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 1.3

| Тепловое потребление и его перспективный прирост, Гкал/год |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 |
| - жилые здания | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
| - нежилые здания | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| Прирост, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 4496 | 4496 | 4496 | 4496 | 7424 | 7424 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 |
| - жилые здания | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 6678 | 6678 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 |
| - нежилые здания | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| Прирост, всего |  |  |  |  | 2928 |  | 2928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания |  |  |  |  | 2928 |  | 2928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 6342 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 |
| - жилые здания | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 |
| - нежилые здания | 4037 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 |
| Прирост, всего |  | 1146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые здания |  | 1146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| - жилые здания | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
| - нежилые здания | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Прирост, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объёмы потребления теплоносителя и их перспективные приросты представлены ниже в разделе 3 Схемы.

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы расчётных тепловых мощностей рассматриваемых теплоисточников рп. Листвянка и их располагаемых тепловых мощностей    представлены в Табл.2.1.

Из представленной таблицы следует, что в течение всего расчётного срока Схемы, в рассматриваемых теплоисточниках рп. Листвянка будет сохраняться достаточный резерв тепловой мощности:

- Котельная «Мазутная» - 2.74 Гал/ч (40% от Qраспол.);

- Котельная «Угольная» - 0.13 Гал/ч (9% от Qраспол.) при условии установки в котельной 3-х автоматизированных котлов на пеллетах по 0.5 МВт каждый;

- Котельная «Байкал» - 0.45 Гал/ч (13% от Qраспол.);

- Котельная «Ист-Лэнд» - 0.19 Гкал/ч (20% от Qраспол.).

Табл. 2.1

| Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность, всего | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые здания | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | 1.20 | 1.20 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | -0.06 | -0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность, всего | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 3.00 | 3.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| - собственные нужды | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| - потери в сетях | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| - жилые здания | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.25 | 2.25 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| - нежилые здания | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Прирост расч. мощн., всего |  |  |  |  | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |
| Прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 3.84 | 3.84 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность, всего | 2.57 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| - собственные нужды | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| - потери в сетях | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| - жилые здания | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| - нежилые здания | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Прирост расч. мощн., всего |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые здания |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.87 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность, всего | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| - собственные нужды | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| - потери в сетях | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| - жилые здания | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| - нежилые здания | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Прирост расч. мощн., всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |

# Перспективные балансы теплоносителя

Подпитка тепловых сетей рассматриваемых систем теплоснабжения рп. Листвянка осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения от поселковых водопроводов (через баки-аккумуляторы). Жесткость исходной воды составляет менее 1.5 мг/экв/л. В существующих котельных систем химводоподготовки  подпиточной воды для теплосетей нет и на перспективу (при такой низкой жесткости воды) не предполагается.

За счет подключения тепловых потребителей по закрытой схеме ГВС, перспективного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых системах не будет.

Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в Табл. 3.1.

В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. Представленные таблицы составлены для условий «закрытой» схемы и без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления.

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и очередной актуализации схемы необходимо это учитывать.

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых   системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится.

Табл. 3.1

| Перспективные часовые расходы теплоносителя, т/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в жилых зданиях | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в нежилых зданиях | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС жилых зданий | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС нежилых зданий | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.85 | 2.85 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| - утечки в сетях | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| - утечки в жилых зданиях | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| - утечки в нежилых зданиях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| - ГВС жилых зданий | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| - ГВС нежилых зданий | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в жилых зданиях |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.15 | 17.15 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 |
| "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 10.14 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
| - утечки в сетях | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| - утечки в жилых зданиях | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| - утечки в нежилых зданиях | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| - ГВС жилых зданий | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - ГВС нежилых зданий | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
| Прирост подпитки, всего |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в нежилых зданиях |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 9.86 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| - утечки в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| - утечки в жилых зданиях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| - утечки в нежилых зданиях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| - ГВС жилых зданий | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| - ГВС нежилых зданий | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

По результатам действующей утверждённой схемы теплоснабжения рассматриваемого  поселения варианты реконструкции существующих котельных на базе солнечных коллекторов, тепловых насосов, сжиженного или природного газа нецелесообразны к реализации. Поэтому эти варианты далее рассматриваться не будут.

Выполненные обследования, расчеты и анализ рассматриваемых систем теплоснабжения показал следующие наиболее целесообразные варианты развития рассматриваемых теплоисточников:

- «Байкал» и «Ист-Лэнд» - котельные остаются в работе как прежде, с проведением необходимых текущих ежегодных мероприятий по поддержанию их нормальной работоспособности и эффективности. При этом в течение всего расчетного срока Схемы в этих котельных будет отмечаться достаточный резерв тепловой мощности.

- «Мазутная» - в котельной предполагается провести техперевооружение с установкой дополнительных котлов на резервном топливе - древесных пеллетах. При этом для повышения эффективности работы котельной резервное топливо (как более дешевое) рекомендуется использовать в базовом режиме работы, а мазутные котлы подключать в пиковые режимы в самое холодное время года. По данным теплоснабжающей организации уже имеется проект (ТЭО) [18] на техническое перевооружение котельной. Для обеспечения летнего ГВС предполагается использовать в автоматическом режиме имеющиеся электрокотлы. В ТЭО [18] в качестве пеллетных котлов (всего 3шт.) рассматриваются промышленные котлы «Пиролиз Мастер» серии PELLET PRO 1 МВт (ГОСТ 30735 – 2001).

- «Угольная» - по данному теплоисточнику предлагается поэтапное снижение его негативного воздействия на окружающую среду. На первом этапе (2019-2024гг, пока отсутствует свободная электрическая мощность для нужд теплоснабжения) предлагается заменить существующие угольные котлы на  3 автоматизированных котла на пеллетах (по 0.5 МВт каждый). На втором этапе, после появления свободной электрической мощности (за счет увеличения мощностей подстанций и пропускных способностей линий электропередач) предлагается в существующей котельной установить 3 электрокотла по 0.5 МВт каждый.

Предполагается, что в действующих котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы теплоисточников.

При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы рассматриваемых котельных необходимы следующие мероприятия:

- Модернизация систем отпуска тепловой энергии, с установкой новых сетевых насосов, соответствующих подключенной тепловой нагрузке;

- Установка приборов учёта выработки тепловой энергии;

- Восстановление штатных КИПиА;

- Наладка режимов работы котлов;

- Ремонт стальных газоходов (котельная «Мазутная» и «Угольная»);

- Организация второго ввода электроснабжения котельных «Мазутная» и «Угольная».

4.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.

Организация индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зонах действия рассматриваемых системы теплоснабжения не предполагается.

4.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

4.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

4.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

4.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

В границах рп. Листвянка централизованное теплоснабжение в перспективе планируется обеспечивать от существующих котельных, которые расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга. В связи с этим разработка данного раздела Схемы не требуется.

4.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

4.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

4.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В границах рп. Листвянка передача тепловых нагрузок от одного теплоисточника к другому не планируется, поэтому вывод в резерв или вывод из эксплуатации существующих котельных не предполагается. В связи с этим разработка данного раздела Схемы не требуется.

4.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  групповое подключение таких домов к централизованному теплоснабжению через групповые ЦТП. Такое решение возможно к реализации в системе «Мазутная» при подключении группы перспективных жилых домов.

4.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных предприятий на территории рп. Листвянка производится нецентрализованно, обособленно и в данном проекте не рассматривается.

4.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 4 Схемы. В перспективе существующие источники теплоснабжения остаются в работе обособленно друг от друга. Поэтому ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается.

4.12. Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В эффективные зоны действия существующих теплоисточников рп. Листвянка  попадают существующие и перспективные объекты жилого фонда и объекты социального назначения поселения. В перспективе зоны и радиусы действия рассматриваемых теплоисточников не изменятся.

Эффективные радиусы теплоснабжения от рассматриваемых котельных    составляют:

- Котельная «Мазутная» - 2000 м;

- Котельная «Угольная» - 500 м;

- Котельная «Байкал» - 1000 м;

- Котельная «Ист-Лэнд» - 500 м.

4.13. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Вся перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться существующими котельными. Строительство других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

4.14. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

4.15. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

Перспективная тепловая нагрузка предполагается в 2-х системах теплоснабжения (прирост относительно базовой нагрузки): «Мазутная» - в 2.3 раза, «Байкал» - в 1.2 раза. Несмотря на это в перспективе режим работы рассматриваемых  котельных измениться не значительно, т.к. в котельных имеется значительный резерв тепловой мощности.

В перспективе  температурный график подачи теплоносителя в сетях отопления в зависимости от наружной температуры рекомендуется привести в соответствие с нормативом (95/70 ºС).

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

5.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

В рассматриваемых системах теплоснабжения зон с дефицитом тепловой мощности нет.

5.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Все существующие и перспективные тепловые потребители рп. Листвянка находятся в зоне действующих радиусов теплоснабжения от  рассматриваемых  котельных. По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых  сетей.

Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.3. Протяжённости перспективных участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 5.1.

Табл. 5.1

| Протяженность групп перспективных участков по диаметрам труб |
| --- |
| Диаметр труб участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 289 | 1213 | 0 | 121 | 1623 |
| новые | 51 | 208 | 0 | 0 | 259 |
| 57 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 89 | 51 | 104 | 0 | 0 | 155 |
| перекладка | 238 | 1005 | 0 | 121 | 1364 |
| 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 57 | 0 | 304 | 0 | 40 | 344 |
| 89 | 0 | 79 | 0 | 32 | 111 |
| 108 | 0 | 424 | 0 | 43 | 467 |
| 133 | 238 | 3 | 0 | 6 | 247 |
| 159 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 |

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах рп. Листвянка не предполагается.

5.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в рассматриваемом поселении основными источниками централизованного теплоснабжения будут  оставаться существующие котельные.

5.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (около 30 лет). В перспективе предполагается перекладка таких участков тепловых сетей.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов. Предполагается, что соответствующие затраты будут включаться в тариф на тепловую энергию.

Для эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

5.5. Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения  строительства дополнительных повысительных насосных станций не требуется и не предполагается. Гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группой  сетевых насосов, установленных в рассматриваемых котельных.

# Перспективные топливные балансы

По информации, представленной в разделе 1.2 и 1.8 Схемы (обосновывающие материалы), в рассматриваемых теплоисточниках сжигаются следующие топлива:

дрова: древесные пеллеты (Qнр=4200 ккал/кг); мазут: Мазут М100 (Qнр=9490 ккал/кг); уголь: Бородинский (Qнр=3290 ккал/кг). Характеристики топлив и их  фактические расходы за 2017 г. представлены выше в разделе 1.8 Схемы.

Перспективные топливные балансы рассматриваемых теплоисточников   представлены в Табл. 6.1. Балансы составлены в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективных систем    теплоснабжения при условии обеспечения их нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.

В перспективе структура топливопотребления по виду топлива, используемого в теплоисточниках рп. Листвянка изменится в 2-х котельных:

- «Мазутная» – в котельной будет использоваться 2 вида топлива, в качестве основного – древесные пеллеты, в качестве резервного - мазут;

- «Угольная» – на первом этапе (до 2025г.) реконструкции вместо угля будут сжигаться древесные пеллеты, затем (в 2025г.) система «Угольная» будет переведена на теплоснабжение от электрокотлов.

В связи с подключением новых потребителей тепла и повышением КПД выработки предполагается  изменение  расхода топлива в топливных котельных:

- «Мазутная» – увеличение на 795 тут/год (в 2.2 раза больше существующего значения);

- «Угольная» – снижение на 106 тут/год (на 13%), до установки в котельной электрокотлов в 2025г.

Табл. 6.1

| Перспективные балансы потребления топлива |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выработка, Гкал/год | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые здания | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД выработки, % | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год | 1724 | 1724 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -//-, тут/год | 810 | 810 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выработка, Гкал/год | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 8943 | 8943 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 |
| - собственные нужды | 606 | 606 | 606 | 606 | 958 | 958 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| - потери в сетях | 552 | 552 | 552 | 552 | 561 | 561 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| - жилые здания | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 6678 | 6678 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 |
| - нежилые здания | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| Qн_расч, ккал/кг | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 |
| КПД выработки, % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Расход топлива, т/год | 693 | 693 | 693 | 693 | 1096 | 1096 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| -//-, тут/год | 939 | 939 | 939 | 939 | 1486 | 1486 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выработка, Гкал/год | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 |
| - собственные нужды | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| - потери в сетях | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| - жилые здания | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
| - нежилые здания | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Qн_расч, ккал/кг | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| КПД выработки, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расход топлива, т/год | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| -//-, тут/год | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. Предложения по источникам инвестиций

Целью разработки настоящего раздела является оценка инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников  тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе.

Основные предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей представлены выше в разделах 6 и 7 Схемы, соответственно.

Необходимые инвестиции для проведения ремонтных работ по рассматриваемым системам теплоснабжения рп. Листвянка могут быть включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для организации, осуществляющей обслуживание данных систем.

В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения рп. Листвянка. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию (перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в табл. 7.1.

Табл. 7.1

| Затраты на строительство и реконструкцию участков тепловых сетей |
| --- |
| Год про(пере)кладки | Протяженность участков, м | Затраты, тыс.руб |
|  | Перекладка | Новые | Всего | Перекладка | Новые | Всего |
| Всего | 1364 | 259 | 1623 | 12941 | 2216 | 16529 |
| сеть ГВС "Байкал" | 214 | 104 | 318 | 1525 | 742 | 2267 |
| 57 | 214 | 104 | 318 | 1525 | 742 | 2267 |
| сеть отопления "Байкал" | 214 | 104 | 318 | 2386 | 1057 | 3443 |
| 57 | 23 |  | 23 | 162 |  | 162 |
| 89 |  | 104 | 104 |  | 1057 | 1057 |
| 108 | 191 |  | 191 | 2224 |  | 2224 |
| сеть отопления "Угольная" | 159 |  | 159 | 2200 |  | 2200 |
| 89, 108 | 159 |  | 159 | 2200 |  | 2200 |
| сеть ТС "Мазутная" | 808 | 51 | 859 | 8202 | 417 | 8619 |
| 45 | 6 |  | 6 | 37 |  | 37 |
| 57 | 46 |  | 46 | 330 |  | 330 |
| 89 | 317 | 51 | 368 | 2733 | 417 | 3150 |
| 108 | 276 |  | 276 | 3062 |  | 3062 |
| 133 | 9 |  | 9 | 91 |  | 91 |
| 159 | 154 |  | 154 | 1948 |  | 1948 |

Оценка объёмов инвестиций, необходимых для реализации предлагаемого   варианта развития рассматриваемых систем теплоснабжения приведена в Табл.7.2. - 7.6.

Оценка инвестиций для реализации варианта работы котельной «Мазутная» на резервном топливе принята по материалам ТЭО [18].

Табл. 7.2

Инвестиции по перспективному Варианту развития котельной «Мазутная»

| № п/п | Наименование статьи инвестиций | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и материалы, в т. ч.: | 11,24 |
| 1.1 | Котёл Pellet Pro1000 (с доставкой) с удаленным управлением через телефон или ПК, 3 шт. | 6,55 |
| 1.2 | Аппарат теплообменный пластинчатый, 2 шт. | 2,03 |
| 1.3 | Кран-балка стационарная (для погрузки-разгрузки топлива), 1 шт. | 0,40 |
| 1.4 | Насос котловой ЛМ-100-100/40, 2 шт. | 0,23 |
| 1.5 | Частотный преобразователь мощности, 5 шт. | 0,34 |
| 1.6 | Запорно-регулирующая арматура и КИПиА | 0,33 |
| 1.7 | Насос сетевой КМ-100-65-200, 2 шт. | 0,14 |
| 1.8 | Дымовая труба, 3 шт. | 0,56 |
| 1.9 | Дымосос, 3 шт. | 0,66 |
| 2 | Проектно-сметная документация (разделы) и строительная экспертиза | 0,20 |
| 3 | Монтажные работы, в т. ч.: | 8,96 |
| 3.1 | Подготовительные работы | 0,55 |
| 3.2 | Монтаж модуля котельной | 1,48 |
| 3.3 | Монтаж теплого перехода | 0,74 |
| 3.4 | Монтаж модуля под разгрузку и складирование резервного топлива | 2,03 |
| 3.5 | Монтаж бункеров и течек | 1,34 |
| 3.6 | Изготовление каркаса и монтаж дымовых труб | 0,88 |
| 3.7 | Монтаж лестниц | 0,21 |
| 3.8 | Монтаж резервного оборудования | 1,73 |
| 4 | Сумма работ и оборудования, всего | 20,40 |

Табл. 7.3

| Инвестиции по перспективному Варианту развития системы теплоснабжения «Мазутная» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Детализация | Затраты, тыс.руб. |
| 1. По котельной: |  | 24101 |
| 1.1 | Техперевооружение котельной с установкой резервных пеллетных котлов | см. табл. 10.2 | 20401 |
| 1.2 | Организация второго ввода электроснабжения котельной «Мазутная» |  | 2000 |
| 1.3 | Организация группового ЦТП для независимого теплоснабжения «низких» потребителей |  | 1400 |
| 1.3 | Наладка режимов работы котлов |  | 300 |
| 2. По тепловым сетям: |  | 9419 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей |  | 417 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей |  | 8202 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции |  | 300 |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры |  | 300 |
| 2.5 | Наладка режимов работы теплосетей |  | 200 |
| 3. Всего по системе: |  | 33520 |

Табл. 7.4

| Инвестиции по перспективному Варианту развития системы теплоснабжения «Угольная» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Детализация | Затраты, тыс.руб. |
| 1. По котельной: |  | 12070 |
| 1.1 | Техперевооружение котельной с заменой угольных котлов на пеллетные котлы | 3 котла по 0.5 МВт | 10570 |
| 1.2 | Организация второго ввода электроснабжения котельной «Угольная» |  | 1300 |
| 1.3 | Наладка режимов работы котлов |  | 200 |
| 2. По тепловым сетям: |  | 2500 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей |  | 0 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей |  | 2200 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции |  | 100 |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры |  | 100 |
| 2.5 | Наладка режимов работы теплосетей |  | 100 |
| 3. Всего по системе: |  | 14570 |

Табл. 7.5

| Инвестиции по перспективному Варианту развития системы теплоснабжения «Байкал» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Детализация | Затраты, тыс.руб. |
| 1. По котельной: |  | 400 |
| 1.1 | Реконструкция тепловой схемы котельной |  | 400 |
| 2. По тепловым сетям: |  | 6460 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей |  | 1799 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей |  | 3911 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции |  | 400 |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры |  | 200 |
| 2.5 | Наладка режимов работы теплосетей |  | 150 |
| 3. Всего по системе: |  | 6860 |

Табл. 7.6

| Инвестиции по перспективному Варианту развития системы теплоснабжения «Ист-Лэнд» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Детализация | Затраты, тыс.руб. |
| 1. По котельной: |  | 400 |
| 1.1 | Наладка режимов работы котлов |  | 200 |
| 1.2 | Наладка тепловой схемы котельной |  | 100 |
| 2. По тепловым сетям: |  | 400 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей |  | 0 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей |  | 0 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции |  | 200 |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры |  | 100 |
| 2.5 | Наладка режимов работы теплосетей |  | 100 |
| 3. Всего по системе: |  | 800 |

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, средства частных инвесторов.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей ресурсов, степень достоверности представленной исходной информации по рассматриваемым системам  теплоснабжения, своевременность реализации варианта масштабной реконструкции схемы электроснабжения (увеличение мощности подстанций и пропускной способности  ЛЭП) рп. Листвянка. Более подробное рассмотрение и анализ схемы теплоснабжения рекомендуется выполнить при очередной её актуализации и (или) подробном ТЭО реконструкции систем теплоснабжения рп. Листвянка.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].

На момент составления Схемы в рассматриваемом поселении единой теплоснабжающей организацией являлось Общество с ограниченной ответственностью «Сервис» (ООО «Сервис»), которое обслуживает в настоящее время котельные «Мазутная» и «Угольная» в рассматриваемом Муниципальном образовании. Зоной деятельности данной ЕТО установлена в пределах систем  теплоснабжения в границах рп. Листвянка.

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 2 Схемы. В перспективе существующие источники теплоснабжения остаются в работе обособленно друг от друга. Поэтому ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По информации, предоставленной теплоснабжающей организацией и администрацией муниципального образования, в рассматриваемых системах теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей нет.

В случае выявления таких участков, правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.

# Литература

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства  № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Введ. 01.01.2004 (Постановление Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115) – М.: Госстрой России, 2004.

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с.

- РД-10-ВЭП. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. Введ. 22.05.2006 – М., 2006 г.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 76 c.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Генеральный план Листвянского муниципального образования.  / ООО «Территория Безопасности» -  2015 г.

- Генеральный план Листвянского муниципального образования.  / ООО «Градостроительная мастерская «Линия». – Иркутск: 2017 г.

- Правила землепользования и застройки Листвянского муниципального образования, утвержденные решением Думы Листвянского муниципального образования;

- Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского муниципального образования на период 2012-2022 годы, утвержденная решением Думы муниципального образования.

- Схема теплоснабжения Листвянского муниципального образования   Иркутского района Иркутской области / ООО «ПрофСтрой». – Иркутск: 2014 г.

- Инвестиционная программа ООО «СЕРВИС» «Повышение надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения рп.Листвянка, Листвянского муниципального образования Иркутского района, на 2015-2027 годы» / ООО «Сервис» ». – рп. Листвянка: 2015г.

- Технико-Экономическое обоснование мероприятий по покупке и установке оборудования для котельной «Мазутная» р.рп. Листвянка Иркутского района с целью производства тепловой энергии на резервном топливе (древесные пеллеты) / ООО «Сервис». – рп. Листвянка: 2018г.